## Slide 1
基于AI的CSI反馈
01
Notes: 页码

## Slide 2
基于AI的CSI反馈
  研究现状及挑战
  天线数量增多  显式反馈开销大  隐式反馈
  码本分辨率低、配置固定 反馈精度低  AI反馈
  压缩感知依赖稀疏性、复杂度高 难以适用  AI反馈[1]
5G NR规范中基于码本的CSI反馈
假设理想信道估计和上行链路
忽略信道估计误差和量化误差
  基于自编码器的CSI反馈架构
(6)
编码器压缩
解码器重建
CSI反馈
(5)
  将压缩-重建过程建模为优化问题

## Slide 3
基于AI的CSI反馈
首次提出inter-vendor问题
基于AI的CSI反馈在6G中依然是重点议题
增强型反馈方案、结果收集
确认性能指标模型方案
最后一次进行基于AI的CSI反馈收集结果
初步通过inter-vendor问题的部分方案
2022年
2024年2月
2024年12月
2025年8月
2025年5月
  Study on Artificial Intelligence (AI) / Machine Learning (ML) for NR Air Interface
  CSI Feedback、CSI Prediction、data/model
  Beam Management
  Positioning Accuracy Enhancement
基于AI的CSI在标准中演进时间轴
Notes: 时间轴
两个框
1. 学界结合各种AI的方法对CSI的各个模块进行优化
2. 标准这边是已经完成了仿真结果收集（AI和非AI），进入AI部署的二阶段-查最近文稿chairnotes

## Slide 4
基于AI的CSI反馈
优化性能与复杂性/开销之间的权衡
双边AI/ML模型的厂商间协作训练
不同训练细节、不同数据->不同参数的AI模型
vs.
空-时-频信息同时参与训练
位置自适应的模型
model-2
model-3
model-1
探究来自不同厂商的BS和UE之间的协作
BS
Huawei
Xiaomi
OPPO
The same CSI
Feature
vector
对不同的压缩向量，基站怎样还原出相同的CSI?
空-频域的CSI压缩忽略了CSI时域的相关性
不同地理位置的设备对应不同模型
Notes: 时间轴
两个框
1. 学界结合各种AI的方法对CSI的各个模块进行优化
2. 标准这边是已经完成了仿真结果收集（AI和非AI），进入AI部署的二阶段-查最近文稿chairnotes

## Slide 5
基于AI的CSI反馈
基本框架
量化层
Decoder
0011001···
0011001···
Encoder
反量化层
Reshape
Embedding
Add &
Norm
MLP
Multi-head
Attention
Add &
Norm
Layer * N
位置编码
CSINet：基于CNN的CSI反馈框架
基于Transformer的CSI反馈框架
天然的自编码架构
自注意力捕捉长距离依赖
位置编码维持序列顺序的敏感性
经典CNN用于CSI反馈
UE(Encoder)侧参数少，BS(Decoder)侧参数多
Notes: CSINet
Transformer
文献综述

## Slide 6
信道仿真平台介绍
初始化配置
初始化几何布局
Parameter | Value
Duplex, Waveform | FDD，OFDM
Scenario | Dense Urban
Antenna and port | 32 ports: (8,8,2,1,1,2,8)
Traffic model | full buffer
UE distribution | 80% indoor；20% outdoor
信道生成
数据生成
系统级平台
场景设置
与初始化
CSI反馈
资源分配
SINR计算
数据更新
结果输出
1
2
3
4
5
0
链路级平台
AI训练
模型导出
对齐
[1] 3GPP, “Study on channel model for frequencies from 0.5 to 100 GHz,” Technical Report (TR) 38.901, 2020, version 16.1.0.
  对齐5G标准信道模型
  支持系统级、链路级指标计算
  支撑跨场景、跨小区位置研究
用户撒点示意图
仿真参数示例
Notes: 信道撒点图
流程图
学术界常用的COST2100，quadriga，DeepMIMO
引用文献：38.901

## Slide 7
性能评估
仿真结果及分析
 | SGCS = 0.79 | SGCS = 0.82 | SGCS = 0.85
Huawei | 40% | 45% | 50%
VIVO | 50% | 55% | 60%
ZTE | 35% | 40% | 50%
CATT | 50% | 60% | 65%
Xiaomi | 60% | 65% | 70%
Ericsson | 45% | 40% | 50%
BUPT | 60% | 56% | 52%
  达到相同的性能，AI 比 eType II 码本节省约 50% 反馈比特
  反馈相同比特数，AI 比 eType II 码本提升约 10% 反馈精度
50% reduction
10%
AI用于CSI反馈
有明显增益
3GPP各公司结果比较
与3GPP对标的AI-CSI压缩反馈性能评估仿真平台一套，支持多参数配置
Transformer架构示意图
Notes: 指标提出
CSI反馈和etypeII码本

## Slide 8
泛化性评估
SGCS bits | OdOd | OdId | Od+IdOd
72 | 0.796 | 0.686 | 0.788
132 | 0.849 | 0.744 | 0.839
248 | 0.893 | 0.801 | 0.884
室外与室内场景的模型泛化性验证
多种室外场景的模型泛化性验证
SGCS Bits | UMaUMa | UMaUMi | UMa+UmiUMa
72 | 0.796 | 0.776 | 0.790
132 | 0.849 | 0.829 | 0.842
248 | 0.893 | 0.872 | 0.885
模型具备良好的泛化性，部署场景不匹配时性能略有下降
混合数据集训练的模型，泛化能力有所提升
通信场景复杂多变  CSI数据特征差异明显
AI模型训练开销大  泛化性决定AI能否实际应用
研究背景及面临挑战：
3GPP定义典型室外/室内场景
UMi场景
UMa场景
Indoor场景
Notes: 场景泛化性

## Slide 9
基于AI的CSI反馈增强
01

## Slide 10
空时频联合的CSI反馈
  基于时-空-频域特征的CSI反馈
vs.
  提出历史信息累积策略，传递信道时域特征
  历史信息辅助压缩  历史信息辅助重建（时域）
  缓冲区储存历史CSI，辅助压缩和重建
  历史CSI辅助压缩  历史CSI辅助重建
  （时域  空频域） （空频域  时域）
时间间隔k
时间窗长度n
Notes: 增强方案一
现状介绍一下，介绍一下必要性
R18的事了，R19就基本收尾了

## Slide 11
CSI预测增强反馈
视MIMO的CSI为多元时间序列，独立地预测空域和频域上的值
采用滑动时间窗口进行参数估计
CSI matrix可以被视为灰度图像，具有空间特征，预测CSI需要利用时间相关性
基于ConvLSTM的网络结合了CNN和LSTM的优势，能捕捉时空双重特征
ConvLSTM层内部结构
卷积运算
非AI的经典CSI预测
基于ConvLSTM神经网络的CSI预测
基于滑窗的自回归算法
Notes: AI性能不够优秀
演进方向会考虑泛化问题
本身也是独立的方向，我们也有探索

## Slide 12
CSI预测增强反馈
将UE端预测的结果经过反馈后输出至gNB端
与R16码本对比，评估其SGCS性能
预测+反馈压缩的结果比benchmark提升7%至10%
Method | SGCS
Sample &hold | 0.859
nonAI-AR | 0.985(14.7%)
AI-ConvLSTM | 0.943 (9.7%)
CSI预测仿真性能对比表
Schemes Feedback bits | R16 eTypeII codebook | CSI S-T-F compression case 3 | Gain with R16 eType II codebook
72 bits | 0.66 | 0.73 | 10.2%
132 bits | 0.73 | 0.78 | 7.36%
248 bits | 0.76 | 0.82 | 8.24%
预测+压缩反馈
压缩+反馈性能对比图
预测+反馈示意图
Notes: 表调一下
1. 参与预测的时隙非常少
2. AI不如benchmark（sample & hold/ AR)，训练难度大
结果已输出至RAN1#118b会议
文稿号：R1-2407696

## Slide 13
增强方案三：基于生成式AI的CSI反馈
[1]Wang J, Du H, Niyato D, et al. Generative AI for integrated sensing and communication: Insights from the physical layer perspective[J]. IEEE Wireless Communications, 2024.
[2]. Zhou, Binggui, et al. "A low-overhead incorporation-extrapolation based few-shot CSI feedback framework for massive MIMO systems." IEEE Transactions on Wireless Communications, 2024.
[3]. Yang Y, Zhang B, Guo D, et al. Generative AI for Secure and Privacy-Preserving Mobile Crowdsensing[J]. IEEE Wireless Communications, 2024.
生成式AI在通信的用例
数据脱敏
数据增强
噪声预测
学习噪声的概率分布
利用信息但不暴露隐私
传统脱敏掩盖有用信息
为保护隐私将人脸遮挡，可能造成模型训练和推理的偏差
扩充数据集规模
500% reduction
100%
学习原始数据的特征分布
噪声不好测量的场景
Notes: 1. 数据增强-小样本学习或者特征提取
2. 噪声预测-去噪
3. 信息安全-信息脱敏-新范式

## Slide 14
基于AI的CSI反馈实际问题
01
Notes: 这个在标准演进里是相对独立的模块
前面的内容基本上都倾向于算法层面性能和开销的优化
它和生成式AI一样都是预研内容，甚至其实从时间演进来说应该更迟

## Slide 15
基于inter-vendor的CSI反馈
经典的基于AI的CSI反馈过程
Encoder-Decoder
v
v
实际通信过程中的数据流
Training/Inference:
BS端训练Encoder-Decoder，UE端训练Encoder
Inference:
UE
BS
Channel
v
Encoder
Decoder
v
Training1:
Training2:
压缩后的特征向量
Encoder-Decoder
v
v’
Decoder
传递Decoder模型及参数
Encoder-Decoder
v
v’
c
Decoder
v
传递压缩后的数据
传递压缩前的数据
  过度简化，脱离实际
  不传递关于模型的信息，涉及专利隐私
  基站侧进行复杂运算
  基站侧存储大量历史CSI数据
Notes: 做简洁一点，精简
基站、终端做一个明显的区分
1.研究必要性

## Slide 16
基于inter-vendor的CSI反馈
BS端训练Encoder-Decoder，UE端训练Encoder
Inference:
UE
BS
Channel
v
Encoder
Decoder
v
step1
压缩后的特征向量
Encoder
v
c
传递压缩后的数据
传递压缩前的数据
Training
Encoder-Decoder
v
v’
Encoder-Decoder
step2
方案1
Notes: 风格

## Slide 17
  用户端利用原始CSI和编码压缩后CSI数据直接训练编码器
基于inter-vendor的CSI反馈
实际部署中，基站端和用户端运营厂商不一致，需要考虑跨厂商合作下系统通信流程及模型泛化的问题。
Encoder
c1
v1
方案1
Encoder-Decoder
v1
v1
Decoder
v1
c1
Encoder(update)
v2
v2
Decoder(frozen)
Fine-tuning:
Encoder(training)
v2
Decoder
v2
  同时训练编码器和解码器模型，开销较大
  需重新训练Encoder模型
单UE侧的数据集
  无法利用推理数据进行更新模型
  只需传递原始CSI数据进行训练
  推理端冻结解码器，微调编码器
方案2
  用户端利用原始CSI和编码压缩后CSI数据训练解码器
方案3
Notes: 排版，精简，
动机

## Slide 18
基于inter-vendor的CSI反馈
Encoder
Decoder
…
…
768维向量
标量量化
66维向量
66维向量
768维向量
Linear
Linear
标量量化vs矢量量化
 | 矢量量化 | 标量量化 | 
方案 | 训练码本 | 0-1量化 | Min-max量化
Inference | 0.959330 | 0.924853 | 0.937556
矢量量化码本仍然参与训练。压缩后的CSI逐元素地查阅码本，进行量化
均匀标量量化是Training时没有量化层，只有Encoder-Decoder。Inference时，Encoder的输出经过量化后再经过Decoder。此处采用Min-max量化
第一个结果在Encoder后的压缩部分加入sigmoid的激活，使得输出限定在0-1之间。
第二量化范围在[-11.207466, 10.456187]中。
Notes: 排版，精简，
动机